Министерство образования и науки Украины

Национальный горный университет

Кафедра техники разведки МПИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения дисциплины

"Бурение скважин в осложненных условиях"

студентами очной и заочной форм обучения

специальности 7.090306 "Бурение"

Составил доц. Судаков А.К..

г.Днепропетровск

2014г.

1.Причины поглощения промывочной жидкости (4.С.334-339; Ю.с.147-148).

2.Напишите формулу гидродинамического равновесия в системе скважина- пласт(10.с. 147).

З.Что такое гидроразрыв пластай при каких условиях он происходит? (Ю.с.138; 4.с.333-339;6.с.7).

4.Методы исследования поглощающих горизонтов в процессе бурения (б.с.32/35; З.с.339-340).

5.Специальные методы исследования поглощающих горизонтов (б.с.32-37-42).

6.Какие  параметры  поглощающего  горизонта  можно  определить  с  помощью скважинного расходомера? (б.с. 42-43).

7.Сущность метода расходометрии скважины (б.с. 54-55).

8.Как определяется коэффициент поглощающей способности пласта? (б.с.24; 5.с. 207).

9. Классификация поглощающих горизонтов ( б.с. 23-25; 5.с. 207-208 ).

10. Методы предупреждения поглощений промывочной жидкости (7.с. 96-99; 4.с. 344-345).

11.Наполнители, их типы и назначения (б.с. 96 ).

12.Классификация ГЖС в зависимости от степени аэрации.

13.Способы аэрации промывочной жидкости ( б.с. 108-113 ).

Н.Схема изоляции поглощающего горизонта с помощью УПП ( б.с. 219-220 ).

І5.Классификация тампонажных растворов ( смесей ) ( 5.С.137-138; б.с. 125-126 ).

Іб.Перечислите основные свойства БСС и приборы для их определения ( б.с. 127-132; 5.с. 138-143)-

17. Как и для чего регулируются сроки схватывания БСС? ( 5.с. 142; б.с. 131-132 ).

18.Какие материалы применяются в качестве ускорителей и замедлителей сроков схватывания? (5.с. 160-161 ).

19.Схемы доставки тампонажной смеси на забой скважины с помощью контейнеров ( 5.с. 209-210) 20-Для чего и как определяется растекаемость БСС& (5.с. 140).

21.Сущность метода "сухого" тампонирования скважин (4.с. 348; 5.с. 212).

22.Схемы доставки тампонажного раствора в зону поглощения с применением пакеров (5.с. 208-210).

23.Определение необходимого объема твердеющей тампонажной смеси ( 5.с. 211-213).

24.Схемы доставки тампонажного раствора в зону поглощения по бурильной колонне с открытым и закрытым устьем скважины ( 5.с. 208-210).

25.Определить сколько потребуется исходных материалов для приготовления 2мЗ цементного

раствора с В:Ц=0,5 и плотностью 1,8г/смЗ.

26.Определить   сколько   потребуется   исходных   материалов   для   приготовления   0,5мЗ   БСС

цементного раствора с BiC=O,5 и плотностью 1,9г/смЗ, если в нее добавлено 5% алебастра ( от сухого вещества).

27.Оценить категорию поглощения, если при статическом уровне 80м и в скважину закачивают воду с расходом =100л/мин. и при этом уровень поднялся до 60м.

28.Определить  сколько  потребуется  исходных материалов для  приготовления  1000кг БСС с В:Ц—0,4 если в нее добавлено 10% алебастра ( от сухого вещества).

29.Определить сколько потребуется исходных материалов для приготовления Ютонн цементного раствора с В:Ц=0,45.

ЗО.Оценить категорию поглощения если при доливе промывочной жидкости в скважину с расходом О=5мЗ/ч уровень поднялся с Юм до 5м.

Литература.

1.Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин, т.1. М.Недра 1984г. 2.Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин, т.2. М.Недра 1984г. З.Волков А.С. Буровой геологоразведочный инструмент. М.Недра 1979г.

4.Технология и техника разведочного бурения. М.Недра 1983г.

5.Ивачев Л.М. Промывка и тампонирование геологоразведочных скважин. М.Недра 1989г.

6.Ивачев Л.М. Борьба с поглощениями промывочной жидкости при бурении геологоразведочных скважин. М.Недра 1982г.

7.Гончаров А.Е., Винниченко В.М., Пособие бурильщику и мастеру по предупреждению и ликвидации аварий и    осложнений при разведочном бурении.

8. А.В.Вареник.    Методические    указания    к    расчету    бурильной    колонны    на    прочность. Днепропетровск. ДГИ, 1988г.

9.Сологуб С.Я., Бражененко A.M. Методические указания по расчету и эксплуатации бурильной

колонны для студентов     специальности 0108. Днепропетровск. ДГИ. 1983г.

Ю.Калинин  А.Г.,  Левицкий  А.З.   Технология  бурения  разведочных   скважин  на  жидкие  и

газообразные полезные    ископаемые. М.Недра. 1988г.

11 .Н.Д. Михайлова. Техническое проектирование колонкового бурения. М.Недра. 1985г.

12.Буровой инструмент для геологоразведочных скважин М.Недра. 1990г.

13.Справочное руководство мастера геологоразведочного бурения. Л.Недра. 1983г.

ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов для текущего контроля знаний студентов по дисциплине "Бурение скважин в сложных условиях".

Тема №1 Загрязнение промывочной жидкости (ПЖ). Тема №2 Нарушение устойчивости стенок скважины. Тема №3 Желобообразования.

!.Почему при бурении скважины возникают осложнения?

2. Дайте определение аварии и осложнению. Чем они отличаются?

3. Перечислите виды осложнений?

4. Механическое и химическое загрязнение?

5. Признаки загрязнение ПЖ?

6. Геологические причины загрязнения ПЖ?

7. Технологические причины загрязнения ПЖ?

8. Диагностика загрязнения ПЖ?

9. Разбавление загрязненной ПЖ водой.

10. Перечислите способы восстановления свойств ПЖ после их загрязнения . і !.Вытеснение загрязненной ПЖ ,область применения этого метода.

12. Способы очистки загрязненной ПЖ от шлама.

13. Очистка загрязненной ПЖ с помощью реагентов-флокулянтов.

14. Методы предупреждения химического загрязнения ПЖ.

15. Перечислите причины нарушения стенок скважины.

16. Взаимодействие глинистых пород стенок скважины с ПЖ..

17. Перечислите глинистые породы.

18.Перечислите хемогенные породы.

19. Перечислите отрицательные последствия нарушения стенок скважины.

20. Перечислите виды нарушений целостности стенок скважины.

21. Диагностика нарушений стенок скважины.

22. Причины проявления знакопеременных напряжений в стенках скважины.

23.Мероприятия  по  предупреждению  разупрочнения  стенок  скважины  в глинистых породах.

24.Мероприятия по предупреждению осложнений при бурении в хемогенных отложениях.

25.Природа образования желобов.

26.Причины образования желобов.

27.Диагностика образования желобов.

28.Отрицательные последствия жолобообразования.

29.Предупреждения желобов.

30. Ликвидация желобов.

БЛОК №2

Тема №4 Бурение скважин в условиях поглощения промывочной жидкости. Тема №5 Бурение скважин через горные выработки и зоны их влияния.

1. Причины поглощения ПЖ.

2. Как определяется давление открытия поглощения.

3. Дать определение и характеристику частичного и полного поглощения.

4. Как определяется пластовое давление при полном поглощении.

5. Отрицательные последствия поглощения ПЖ.

6. Признаки поглощения ПЖ.

7. Пористость горных пород и ее влияние на поглощения.

8. Трещины горных пород , параметры и классификация .

9. Гидроразрыв горных пород.

Ю.Классификация пластов горных пород по величине пластового давления.

11. Технологические факторы возникновение поглощения.

12.Наблюдение за процессом бурения при исследовании поглощения.

13. Геофизические методы исследования поглощающих пластов

14. Расходометрия поглощающих скважин.

15. Гидродинамические методы исследовании поглощающих горизонтов.

16. Классификация поглощений.

17. Предупреждение поглощений путем регулирования свойств ПЖ.

18. Управление гидродинамической обстановкой в скважине.

19. Предупреждение     поглощений     путем     изменения     характеристики поглощающего пласта.

20. Методы ликвидации поглощения.

21. Способы приготовления TC.

22. Способы доставки TC в зону поглощения.

23. Технология  тампонирования  поглощающего  пласта при закачивании готовой TC через бурильные трубы.

24. Технология   тампонирования   поглощающего   пласта  с   применением пакеров.

25. Технология тампонирования поглощающего пласта пакетированными смесями.

26. Нетрадиционные методы изоляции зон поглощения.

БЛОК №3

Тема №6 Флюидопроявление.

1. Перечислите разновидности флюидопроявлений (в зависимости   от их интенсивности и от вида флюида )?

2. Что такое грифон ?

3.   Что такое глушение ФП.

4. Причины флюидопроявлений.

5.   Как определяется необходимая плотность промывочной жидкости?

6.   Какие технологические операции наиболее опасны с точки зрения флюидопроявлений?

7.   Прямые признаки начала флюидопроявлений.

8.   Косвенные признаки начала флюидопроявлений.

9.   Прогнозирование АВПД в процессе бурения.

10. Технологические мероприятия для предупреждения поглощения. 11 . Технические и организационные мероприятия для предупреждения поглощений.

12. Ликвидация ФП в несложных условиях. Основные понятия.

13. Глушение ФП способом ожидания и утяжеления.

14. Глушение ФП двухстадийным способом (способ бурильщика).

15. Способ непрерывного глушения.

16. Уравнение баланса давлений в системе бурильная колонна- кольцевое пространство в начале проявления.

17. Определение пластового давления и вида флюида после обнаружения ФП.

18. Изменение давления на стоянке после закрытия превентора.

19. Изменение давления на устье в кольцевом пространстве.

20. Рабочая карта глушения ФП.

21. Порядок работы при глушении ФП.

22. Ликвидация ФП в осложненных условиях.