Министерство образования и науки Украины

Национальный горный университет

Кафедра техники разведки МПИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

для самостоятельного изучения дисциплины

"Бурение скважин в осложненных условиях"

студентами очной и заочной форм обучения

специальности 7.090306 "Бурение"

Составил доц. Судаков А.К.

г.Днепропетровск

2014г.

Контрольные тесты

По дисциплине « Бурение скважин в сложных условиях»

Модуль №1 Загрязнение промывочной жидкости (ПЖ).

Покажите характер изменения параметров глинистого раствора при его загрязнении.

| Параметры глинистого раствора | Характер загрязнения |
| --- | --- |
|  | Шламом инертных пород | Шламом тонкодисперстной глины | Соленой пластовой водой |
| 1. Плотность |  |  |  |
| 2. Вязкость |  |  |  |
| 3. Водоотдача |  |  |  |
| 4. Толщина глинистой корки |  |  |  |
| 5.СНС |  |  |  |
| 6. Содержание песка |  |  |  |

Ответы:

(+)- увеличение параметра;

(-) - уменьшение параметра;

(О) -   параметр не изменяется.

Модуль №2 Устойчивость стенок скважины.

Оценить влияние кавернообразования на ниже перечисленные параметры процесса бурения скважины.

|  | С увеличением размеров каверн |
| --- | --- |
|  | Увеличивается | Уменьшается | Не изменяется |
| 1 .Износ гидравлической части бурового насоса |  |  |  |
| 2. Напряжение изгиба в бурильной колонне. |  |  |  |
| 3. Скорость выноса шлама. |  |  |  |
| 4. Количество обрывов бурильной колонны. |  |  |  |
| 5. Расход цемента на крепление скважины. |  |  |  |
| 6. Искривление скважины. |  |  |  |
| 7. Уровень ПЖ в приемных емкостях. |  |  |  |
| 8. Образование пробок в скважине |  |  |  |
| 9. Крупность шлама. |  |  |  |
| 10. Образование затяжек и посадок при СПО. |  |  |  |

Модуль №3 Желобообразование.

Оценить влияние ниже перечисленных факторов на процесс образования жолоба в скважине.

| С увеличением | Размеры желобов |
| --- | --- |
|  | Увеличивается | Уменьшается | Не изменяется |
| 1, Твердости горных пород. |  |  |  |
| 2. Проходка на долота. |  |  |  |
| 3. Интенсивность искривления скважины. |  |  |  |
| 4. Прочности бурильной колонны |  |  |  |
| 5. Плотности ПЖ. |  |  |  |
| 6. Коэффициента трения бурильной колонны о стенки скважины. |  |  |  |
| 7. Содержание нефти в ПЖ. |  |  |  |
| 8. Превышение диаметра бурильных замков над диаметрами бурильной колонны. |  |  |  |
| 9. Крупность шлама. |  |  |  |
| 10. Образование затяжек и посадок при СПО. |  |  |  |

Модуль №4 Бурение скважин в условиях поглощения промывочной жидкости.

4.1

| При пересечении скважиной поглощающего пласта. | Размеры желобов |
| --- | --- |
|  | Увеличивается | Уменьшается (снижается) | Не изменяется |
| 1 .Уровень жидкости в скважине. |  |  |  |
| 2. Уровень жидкости в приемной емкости. |  |  |  |
| З.Давление на насосе. |  |  |  |
| 4. Скорость бурения. |  |  |  |
| 5. Выход керна. |  |  |  |
| 6. Крупность шлама. |  |  |  |
| 7.Трещиноватость керна. |  |  |  |
| 8. Водоотдача ПЖ. |  |  |  |
| 9. Вероятность газонефтепроявления. |  |  |  |

4.2 Разместите в требуемой последовательности операции, которые выполняются для изоляции поглощающего горизонта.

1 .Определение объема тампонажной смеси (TC).

2.Выбор вида TC и ее рецептуры.

3. Исследование поглощающего горизонта.

4. Определение количества исходных материалов для приготовления TC.

5. Выбор способа доставки TC в зону поглощения.

6. Выбор способа приготовления TC.

7.ОЗЦ.

8. Контроль качества изоляции.

9. Разбуривание цементного стакана.

10. Закачивание TC.

11 .Определение объема продавочной жидкости.

12. Продавливание TC.

13. Промывка бурильной колонны.