# Міністерство освіти і науки України

# Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

# ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

"Технологія буріння", для студентів

напрямку підготовки 6.070701 "Геологія"

# Дніпропетровськ

2015

Міністерство освіти і науки України

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

# ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

з дисципліни

"Технологія буріння", для студентів

напрямку підготовки 6.070701 "Геологія"

# Рекомендовано до видання навчально-методичним

управлінням університету

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

техніки розвідки

родовищ корисних копалин

Протокол № 6

від 22.03.2015 р.

# Дніпропетровськ

НГУ

2015

Індивідуальні завдання та контрольні запитання з дисципліни "Технологія буріння", для студентів

напрямку підготовки 6.070701 "Геологія"/ Упоряд.: Ю.Л. Кузін, А.О. Ігнатов. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 29 с.

Упорядники

Ю.Л. Кузін, канд. техн. наук, доц.

А.О. Ігнатов, ст. викл.

Відповідальний за випуск

доц. кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин

Ю.Л. Кузін, канд. техн. наук

№ 1

- До категорії геологорозвідувальних свердловин (для вивчення родовищ корисних копалин чи геологічної будови визначеного району) не відносяться:

а. пошукові;

б. гідрогеологічні;

в. технічні;

г. параметричні.

№ 2

- До категорії експлуатаційних свердловини для добування рідких і газоподібних корисних копалин відносяться:

а. нафтові і газові;

б. геотехнологічні;

в. водозабірні;

г. нагнітальні.

№ 3

- Руйнування гірської породи на вибої свердловин при обертальному бурінні відбувається наступним спеціальними інструментами:

а. долотами;

б. твердосплавними коронками;

в. дробовими коронками;

г. розширювачами.

№ 4

- При обертальному бурінні основними параметрами режиму є:

а. осьове навантаження на породоруйнівний інструмент;

б. частота обертання бурового снаряда;

в. об'ємна витрата очисного агента;

г. крутний момент.

№ 5

- Різновидами режимів буріння є:

а. оптимальний;

б. раціональний;

в. екстремальний;

г. спеціальний.

№ 6

- У залежності від кількості врахованих витрат часу, існують наступні різновиди швидкостей буріння:

а. рейсова швидкість;

б. технічна швидкість;

в. комерційна швидкість;

г. раціональна швидкість.

№ 7

- До фізико-механічних властивостей гірських порід відносяться:

а. твердість гірських порід;

б. міцність гірських порід;

в. абразивність гірських порід;

г. текстура гірських порід.

№ 8

- Виробничий цикл буріння розвідницької свердловини складається з на-ступних процесів:

а. транспортування бурової установки;

б. власне буріння;

в. кріплення свердловини;

г. монтаж ремонтного обладнання.